## Slide 1: 自動車運搬船における貨物積載プランニングの車両配置問題に対する構築型解法
柳浦研究室 B4 黒須 諒

## Slide 2: 目次
研究背景
問題定義
提案手法
結果
まとめ

## Slide 3: 1．研究背景
複数の港で自動車を積み，複数の港で自動車を降ろす自動車運搬船への貨物積み付け計画を考える．
各港では，事前に作成した積み付け計画に従い，貨物 (車)を積載する.
自動車運搬船と貨物積み込みの様子

## Slide 4
貨物積み付け計画は以下の流れで行われる．
本研究では，「2. シミュレーション作業」の自動化を目指す.
1．席割作業: ざっくりと船内のどの領域に何台詰めるかを決定
船体バランス
2．シミュレーション作業: 車一台一台の詳細な配置場所決定
駐車可能性
積み下ろしのしやすさ
許容充填率
各港での搬入搬出経路

## Slide 5: 用語定義
デッキ: 船の内部の階層
ホールド: 各デッキ内を一定間隔で区切った空間
ランプ: 上下のデッキに移動するためのスロープ
積み地: 自動車を積む港（LP: loading port）
揚げ地: 自動車を降ろす港（DP: discharging port）

## Slide 6
研究背景
問題定義
提案手法
結果
まとめ

## Slide 7: 入力情報
1．車体情報
  車種
  大きさ
  積み下ろし港
  など
2．船体情報
  デッキの大きさ
  障害物の位置や大きさ
  ランプの位置
車種 | ハンドル | 幅 | 長さ | 数量 | hold | LP | DP
Prius | 右 | 100 | 450 | 100 | 1 | 1 | 2
Aqua | 右 | 90 | 420 | 50 | 2 | 1 | 3
Corolla | 左 | 120 | 480 | 30 | 2 | 2 | 1
車体情報の例
※ 本研究では, 「車の高さ (車高)」は無視し, 幅と長さを利用

## Slide 8: 出力
以下のような配置図と，詰め込むことができなかった車の台数を出力する．
一つ一つの長方形が車を，色は積み地の種類を表す．
黒は障害物，グレーはランプを表す．

## Slide 9
シミュレーション作業は, 「デッキ母材, 車詰め込む長方形」
と考えることで，長方形詰込み問題として考えることができる．
長方形の集合
母材
制約
長方形は母材からはみ出さない
長方形同士が互いに重ならない
長方形詰込み問題
与えられた 個の長方形を母材に詰め込む問題．
２
４
6
３
5
１

## Slide 10
case 2. 物理的に駐車できない
車は自走で配置場所に向かう.
単純な長方形詰込み問題での問題点
case 1. 港で貨物が搬出できない
ex.
航路: LP1, LP2, LP3, DP1, DP2, DP3
下の貨物グループA, B, Cを詰め込む.
DP1で貨物グループBを取り出せない
入口
障害物が邪魔で駐車できない
既配置の車
配置する車
障害物
各貨物の情報
A: LP1 -> DP3
B: LP2 -> DP1
C: LP3 -> DP2
(積み地) -> (揚げ地)
グループA
グループB
グループC
入口

## Slide 11
研究背景
問題定義
提案手法
結果
まとめ

## Slide 12: 提案手法
第1段階のパッキング
第2段階のパッキング
第一段階の配置場所を守りつつ車一台ずつの配置場所を決定する．
積み地・揚げ地が同じ車を一つのグループと見て大まかな配置場所を決定する．
局所探索による改善
より多くの車を詰め込む為，簡単な局所探索を行う.

## Slide 13
step 1
グループを形状可変の長方形とする．
(グループの面積)
≥ (車の総面積)
step 2
グループ間の左右上下の相対位置関係を決定.
(次ページで補足)
ex.
  はよりも下・左
  はよりも上・右
step 3
整数計画ソルバーで，グループの形, 位置を決定する.
第一段階: 大まかな配置場所を決定
...
第一段階の出力図の例

## Slide 14
(i) 順序関係が異なる場合（ex. AとB, AとC）
-> 制約「AはB, Cより奥に配置」
(ii) 順序関係が等しい場合（ex. BとC）
-> 制約「BはCの左に配置」
積み地順: {A → B → C}
揚げ地順: {B → C → A}
航路: LP1, LP2, LP3, DP1, DP2, DP3
1. 各グループの積み地揚げ地の順番により二つの順列を作る．
2. 先に積む車，後で降ろす車は奥になるような制約を付与．
グループA
グループB
グループC
入口
グループ A: LP1 -> DP3
グループ B: LP2 -> DP1
グループ C: LP3 -> DP2

## Slide 15
step 1
配置する車 (長方形) を，レクトリニア図形に変換
  1. 駐車スペース
  2. 乗り降りの為の隙間
  3. 配置間隔
step 2
配置場所を探す．
(次のスライドで説明)
step 3
step1で考えた図形が，配置可能か判断．
第二段階: 車両一台ずつの配置場所を決定
1
2
3
既配置の車
配置する車
障害物
配置可能な例
配置不可能な例
車
レクトリニア図形: 長方形をいくつか合わせた図形

## Slide 16
1．bottom-left法 (BL法)
配置可能な座標の中で, 出来るだけ下, 同じ高さならできるだけ左から順に詰め込むアルゴリズム．
2．next-fit法 (NF法)
母材内でレベルと呼ばれる領域を作り, レベル内の左から詰め込むアルゴリズム.
配置不可能な場合, 場合新しいレベルを作成する.
配置場所の探し方に関するアルゴリズム
c
a
b
d
c
a
b
d
レベル2
レベル1
NF法の例
BL法の例

## Slide 17
第二段階のパッキングが終わった後，以下の局所探索を行う．
局所探索
隣接するグループ の中で かつ を満たす
  グループ を探す.
グループ をの総面積分大きくし, グループ を小さくする.
再度一台ずつ詰め込む.
グループ
グループ
グループ
グループ
グループに詰め込めなかった車の台数

## Slide 18
研究背景
問題定義
提案手法
結果
まとめ

## Slide 19
計算環境
使用言語: Python
使用PC: MacBookAir 2020 (CPU: 8 コア Apple M1 chip, メモリ: 8 GB LPDDR4)
ソルバー: Gurobi Optimizer (ver. 9.5)
計算実験
以下の結果を比較した．
BL法による初期解と局所探索により得られる局所最適解
NF法による初期解と局所探索により得られる局所最適解
評価軸には, 配置図と充填率 (%) = を用いた

## Slide 20: 実験結果
問題例 | 初期解 (BL法) |  | BL法＋局所探索 |  | 初期解 (NF法) |  | NF法＋局所探索 | 
 | 充填率 (%) | 計算時間(s) | 充填率 (%) | 計算時間(s) | 充填率 (%) | 計算時間(s) | 充填率 (%) | 計算時間(s)
1-8-773 | 75.7 | 75.9 | 77.7 | 275.8 | 71.5 | 5.7 | 72.3 | 22.5
1-11-604 | 67.9 | 149.5 | 74.9 | 937.5 | 63.0 | 0.6 | 69.5 | 7.2
1-12-594 | 74.7 | 159.3 | 76.0 | 747.3 | 69.5 | 11.0 | 69.9 | 40.4
2-8-481 | 67.6 | 149.4 | 69.5 | 601.9 | 67.1 | 0.7 | 67.1 | 2.3
3-10-609 | 65.5 | 92.4 | 65.5 | 277.4 | 62.4 | 2.7 | 62.7 | 11.0
問題例: ブッキングid - デッキ番号 – 台数
赤文字: 局所探索によって改善された例

## Slide 21: 配置図の例
上: BL法による出力
（余りは5台）
中: NF法による出力
（余りは64台）
下: 実際の配置図
揚げ地順
1．赤
2．水色
3．紫

## Slide 22
研究背景
問題定義
提案手法
結果
まとめ

## Slide 23
まとめ
  2段階の構築法を用いることで, 車両の搬入搬出経路の確保と駐車時の局所的スペース確保を実現した．
  2パターンの構築法を提案し, 充填率や配置図の良し悪しを比較した．
  簡単な局所探索を用いた結果, 多くの問題例で初期構築よりも多くの車を積み込むことができた．
今後の課題
  配置図を現実のものに寄せていきたい．
  縦列駐車など駐車パターンを増やしていきたい．